## Slide 1: مکسین (MXene) خانواده‌ای جدید از نانوساختارهای دوبعدی
ارائه دهنده
فاطمه نجارنیا
زیر نظر
جناب آقای مهندس شجری
زمستان 1400

## Slide 2: فهرست
مکس فازها
مکسین‌ها
آمار مقالات
محققان برتر
پروژه‌های اتحادیه اروپا
شرکت‌های تجاری
پیشنهادات

## Slide 3: مکس فازها: ساختار و ترکیب شیمیایی
Mn+1AXn
M
A
X
فلزات انتقالی اولیه مانند تیتانیوم، کروم، وانادیوم، مولیبدن و ...
عناصری مانند سیلیسیوم، آلومینیوم و ...
کربن و یا نیتروژن
n
1-3
مکس فازها
ساختار سه‌بعدی متشکل از سه عنصر
کاربید، نیترید یا کربونیترید فلزات واسطه انتقالی

## Slide 4: مکس فازها: ساختار و ترکیب شیمیایی
Notes: این جدول تقریبا بهترین عکس موجود از نظر مجموع کیفیت و کامل بودن در ضمن شلوغ نبودن بود.
عناصر A عناصر گروه 13 و 14 و یا 3 و 4 اصلی جدول تناوبی هستند.

## Slide 5: مکس فازها: فرایندهای سنتز
روش های سنتز
رسوب فیزیکی بخار
واکنش های حالت جامد/مایع
تراوش مذاب واکنشگر
نمک مذاب
اتمسفر کنترل شده
کپسوله کردن در نمک
فرایند الکتروشیمیایی
کندوپاش مگنترون
لایه نشانی قوس کاتدی
لایه نشانی لیزر پالسی
SHS
پرس داغ
پرس ایزواستاتیک داغ
زینتر پلاسمای جرقه ای
سنتز بدون فشار
فرایندهای مذاب

## Slide 6
نیاز به آسیاکاری | خلوص | تراکم | اتمسفر | دما | زمان/سرعت | قیمت | مقیاس‌پذیری | سادگی | روش
لایه نازک به دست می‌دهد. | لایه‌های نازک خالص | لایه‌های نازک متراکم | کنترل شده، نیتروژن | °C 1575- 450 | h 1.5-0.1 |  | ساده و تکرارپذیر مناسب برای مصارف صنعتی | سادگی | کندوپاش مگنترون
دارد | بالا | عدم قابلیت تراکم کامل، متخلخل % 92-90 | خلأ یا آرگون | °C 1400 | سیکل‌های حرارتی طولانی جای دیگه گفته 1 تا 12 ساعت | نیاز به کوره دما بالا | مطلوب |  | سنتز بدون فشار
دارد | ناخالصی کاربید و فاز ثانویه | متخلخل تراکم در اثر پرس Mpa 500 | خلأ | استفاده از واکنش گرماده پیش گرم در دمای 950-1100 | زمان کم/سریع | پایین | مطلوب | ساده | SHS
 | بالا | متراکم اما ریزساختار جهت دار | خلأ یا آرگون | °C 1700- 800 دما بالا | h 2-0.5 | قیمت بالا | محدودیت دارد |  | پرس داغ
 | بالا | متراکم و ریزساختار همسانگرد | آرگون و تحت فشار بالا، Mpa 300-100 | دماهای 1275 و 1325 گزارش شده | چندین ساعت | بالا |  | تجهیزات پیچیده | پرس ایزواستاتیک داغ
 | بالا | تراکم کامل | خلأ 0.4 Pa | پایین تر °C 1400-1100 دمای 1450 هم گفته شده. | زمان کمتر از HIP، نرخ های دمایی بالاتر و محدودیت رشد دانه | بالا |  | ساده نیست | SPS
 |  | متخلخل %97.5 اندازه دانه μm10-1 | آرگون | کاهش دمای بیشینه به دلیل تمرکز انرژی °C 1200 | سیکل حرارتی کوتاه | مناسب صرفه اقتصادی | محدودیت سنتز نمونه‌های بزرگ به دلیل گرادیان دمایی |  | مایکروویو (پژوهش‌های کمی انجام شده)
 | پایین، حضور کاربیدها، فلزات واکنش نداده و ترکیبات بین فلزی | %95-90 | آرگون | دمای بالا بستگی به فلز پرکننده متفاوت است. 500، 1000، 1500، 1600، 1200 و 1400 در مقاله processing .. آمده |  |  |  |  | تراوش مذاب واکنشگر
 | بالا (بیشتر از %95) |  | آرگون | °C 1300-700 | 1 ساعت |  |  | ساده | نمک مذاب
ندارد. [Molten salt shielded synthesis of oxidation prone materials in air] | بالا |  | هوا | °C 1300 برای فازهای مختلف متفاوته | زمان زیاد نیست | کاهش هزینه به دلیل عدم نیاز به اتمفر محافظ | مقیاس‌پذیر | آسان | MS3
Notes: محدودیت اصلی ورود مکس فازها به صنعت، سنتز پودر خالص مکس فازها با خلوص بالا و در مقدار زیاد است.

## Slide 7: مکس فازها: مزایا و محدودیت‌های فرایندهای سنتز
عدم نیاز به آسیاکاری | خلوص | تراکم | اتمسفر | دما | سرعت | قیمت | مقیاس‌پذیری | سادگی | روش
 |  |  |  |  |  |  |  |  | کندوپاش مگنترون
 |  |  |  |  |  |  |  |  | سنتز بدون فشار
 |  |  |  |  |  |  |  |  | SHS
 |  |  |  |  |  |  |  |  | پرس داغ
 |  |  |  |  |  |  |  |  | پرس ایزواستاتیک داغ
Notes: معیار دما: 1500 درجه سانتی گراد و بالاتر: زیاد
کمتر از 1000-1100 درجه سانتی گراد: کم
حد وسط: متوسط

## Slide 8: مکس فازها: مزایا و محدودیت‌های فرایندهای سنتز
عدم نیاز به آسیاکاری | خلوص | تراکم | اتمسفر | دما | سرعت | قیمت مناسب | مقیاس‌پذیری | سادگی | روش
 |  |  |  |  |  |  |  |  | SPS
 |  |  |  |  |  |  |  |  | مایکروویو
 |  |  |  |  |  |  |  |  | تراوش مذاب واکنشگر
 |  |  |  |  |  |  |  |  | نمک مذاب
 |  |  |  |  |  |  |  |  | MS3
Notes: معیار دما: 1500 درجه سانتی گراد و بالاتر: زیاد
کمتر از 1000-1100 درجه سانتی گراد: کم
حد وسط: متوسط
روش MS3 نیاز به آسیاکاری ندارد. [Molten salt shielded synthesis of oxidation prone materials in air]

## Slide 9: مکس فازها: فرایندهای سنتز
مقایسه ی محدوده دمای فرایند سنتز و خلوص محصول تولیدی برای فازهای مختلف سنتز شده به روش های متداول.

## Slide 10: مکس فازها: خواص
مانند فلزات
رسانایی حرارتی
رسانایی الکتریکی
قابلیت ماشین‌کاری
مقاومت به شوک حرارتی
مانند سرامیک‌ها
مدول الاستیسیته
استحکام دمایی بالا
ترد
مقاومت به حرارت
مقاومت به حمله شیمیایی
مقاومت به خستگی
مقاومت به خزش
مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی
مکس فازها: مجموعه‌ای از ویژگی‌های مطلوب فلزات و سرامیک ها در کنار هم

## Slide 11: مکسین‌ها
مکس فاز
فاز سه بعدی
Mn+1AXn
حذف انتخابی A
کاهش شدید برهمکنش لایه‌های Mn+1Xn
فرایند پوسته پوسته شدن (exfoliation)
مکسین
ساختار دو بعدی
Mn+1Xn
2011
MXene
Graphene
Notes: برای تداعی ساختار گرافن، این فاز MXene نامگذاری شده است.
MXeneها می‌توانند مولکولها یا یون های مختلفی را در بین لایه های خود جای دهند که برای بعضی خواص لازم است.
Mxeneها اولین بار در سال 2011 در دانشگاه Drexel کشف شد.

## Slide 12: مکسین‌ها: طبقه‌بندی
MAX Phaseها بر اساس مقدار n دسته‌بندی می‌شوند:
M2AX یا 211
M3AX2 یا 312
M4AX3 یا 413
و Mxene متناظر را هم تشکیل می‌دهند.

## Slide 13: مکسین‌ها: طبقه‌بندی

## Slide 14: مکسین‌ها: ترکیب شیمیایی
تنوع عناصر برای هر کدام از دسته های M، A و X در مکس فازها
گستردگی ترکیب مکسین‌ها
لزوم شناسایی ترکیب‌های پایدار
200 ترکیب شناسایی یا پیش‌بینی شده
یک میلیون ترکیب ناشناخته
چالش با معیار انرژی تشکیل کمتر و پایداری بیشتر
Notes: بیش از 200 ترکیب مختلف پایدار MXene بر مبنای فلزات انتقالی مختلف مانند Ti، Mo، V، Cr و ... و آلیاژهای آنها با کربن و نیتروژن شناسایی یا پیش‌بینی شده اند.
با انجام کارهای محاسباتی برای انرژی تشکیل و ... گفته اند که بیش از یک میلیون ترکیب شناخته نشدهMXene وجود دارد. چالش محققان در این هست که ببیند از میان این همه ترکیب ممکن کدام ها انرژی تشکیل کمتر و پایداری بالاتری دارند.

## Slide 15: مکسین‌ها: خواص
ظرفیت حجمی بالا
پایداری شیمیایی
عبوردهی نور بالا
بازدهی تبدیل حرارت عالی
با دوام
Notes: این اسلاید کامل شود.

## Slide 16: مکسین‌ها: خواص
خواص مکسین‌ها
خواص الکتریکی
رسانایی الکتریکی
خواص الکترونیکی
گاف انرژی قابل تنظیم
خواص حرارتی
خواص مکانیکی
استحکام بالا
مدول یانگ بالا
پایداری شیمیایی
مقاومت به اکسیداسیون
مورفولوژی
دو بعدی با ضخامت نانومتری

## Slide 17: مکسین‌ها: خواص
خواص مکسین‌ها
خواص الکتریکی
خواص الکترونیکی
خواص مکانیکی
پایداری شیمیایی
مورفولوژی و شیمی
خواص نوری
امکان تنظیم خواص با
ترکیب شیمیایی
عوامل سطحی
مورفولوژی و نسبت‌های ساختار هندسی
Notes: شاید یکی از مزایا نسبت به گرافن این باشد که با ترکیب شیمیایی میتوان بسیاری از خواص را کنترل کرد.

## Slide 18: مورفولوژی و شیمی
مورفولوژی دوبعدی مشابه گرافن
مورفولوژی و شیمی مکسین‌ها
امکان تنظیم خواص با توجه به عوامل سطحی
طبیعت آبدوست مکسین‌های پایه Ti
نسبت سطح به حجم زیاد
کاربردهای کاتالیستی
زاویه تماس بین 25 تا 40
زاویه تماس Ti3C2Tx: 35 درجه
طبیعت آبدوست به دلیل اکسیژن یا هیدروکسیل موجود در انتهای سطوح
علت نامگذاری مکسین
Notes: مکسین‌های پایه Ti، طبیعت آبدوست و زاویه تماس بین 25 تا 40 دارند. به طور مثال زاویه تماس Ti3C2Tx 35 درجه است.

## Slide 19: خواص الکتریکی و الکترونیکی
عوامل موثر
خواص الکتریکی و الکترونیکی مکسین‌ها
ترکیب شیمیایی
عوامل سطحی
تابع کار و گاف انرژی قابل تنظیم
رسانا
نیمه رسانا
ابررسانا
پارامترهای فرایند سنتز
مهم‌ترین خاصیت مکسین‌ها
با اصلاح فرایند اچ
Ti3C2Tx:
24000 S cm-1
رسانایی الکتریکی
Notes: عوامل سطحی: surface terminations، functionalities
پایانه های سطحی بر سطوح فرمی مکسین ها اثر میگذارند و در نتیجه بر هدایت الکترونیکی آن‌ها موثرند.
مطالعه پیوسته روی Ti3C2Tx (مکسینی که بیشترین مطالعه روی آن انجام شده) نشان می دهد که با اصلاح فرایند، رسانایی الکتریکی این مکسین دائما رو به افزایش بوده است.
رسانایی الکتریکی لایه های مکسین فشرده شده منطبق با گرافن و بیشتر از CNT است.
با مانع شدن گروه های عاملی، مقاومت الکتریکی افزایش می یابد. به همین دلیل رسانایی مواد شبیه سازی از کار آزمایشگاهی بیشتر است.
بسته به عوامل مختلف موثر، رسانایی Ti3C2Tx بین 850 تا 9870 به دست آمده است. واحد؟؟؟ [methods of synthesis and characterization ….]

## Slide 20: خواص نوری
Ti3C2Tx محدوده 300-500 nm را جذب می‌کند.
خواص نوری مکسین‌ها
تابع کار و گاف انرژی قابل تنظیم
امکان تنظیم درصد عبور نور
تغییر ضخامت مکسین
افزایش یون‌ها
افزودن اوره، هیدرازین، DMSO: کاهش شفافیت لایه نازک Ti3C2Tx
افزودن تترامتیل آمونیوم هیدروکسید: افزایش شفافیت از 75% به 92%
امکان جذب در محدوده 700-800nm با توجه به ضخامت وجود دارد.
Notes: dimethyl component of sulfoxide (DMSO)

## Slide 21: خواص مکانیکی
پیوند محکم M-C یا M-N
خواص مکانیکی مکسین‌ها
استحکام و مدول یانگ بالا
افزایش تعداد لایه‌های مکسین
کاهش مدول یانگ
مناسب به عنوان فاز تقویت‌کننده در کامپوزیت‌ها
مدول یانگ تک لایه
Ti3C2Tx:
330 MPa
Nb4C3Tx:
390 MPa
Notes: عوامل سطحی: surface terminations، functionalities
مانند کاربیند/نیتریدهای انتقالی سه بعدی، مکسین‌ها هم استحکام و مدول بالایی دارند.
هر دو مقدار مدول یانگ ذکر شده بالاتر از مقادیر مربوط به نانومواد دوبعدی (مانند اکسید گرافن و یا MoS2) تولید شده به روش liquid exfolition هستند.

## Slide 22: پایداری شیمیایی
پایداری
پایداری شیمیایی مکسین‌ها
حضور آب و اکسیژن حین سنتز مکسین‌ها
شرایط تجزیه مکسین
نگهداری طولانی در حضور اکسیژن تحت تاثیر محیط آبی در دماهای بالا و در نتیجه اکسیداسیون
اعمال اشعه فرابنفش در معرض هوا
افزایش ماندگاری و پایداری
محیط هوای خشک
محیط آبی بدون اکسیژن

## Slide 23: مکسین: کاربردها

## Slide 24: مکسین: کاربردها
1- تبدیل انرژی
2- ذخیره‌‌سازی الکتروشیمیایی
3- فاز تقویت کننده در کامپوزیت‌ها
الکترودهای قابل شارژ در باتریهای یون لیتیوم و سدیم، باتری های لیتیوم سولفور، ابرخازن‌ها
تولید سوخت فتوکاتالیک، تولید هیدروژن از شکست آب، احیای دی اکسید کربن
مشابه رس و گرافن که منجر به افزایش خواص مکانیکی و کاهش نفوذپذیری گاز می‌شود.
هدایت الکتریکی
خواص مکانیکی
خاصیت خمش بیشینه
عوامل سطحی
هدایت الکتریکی
قابلیت پذیرش یون‌ها و انتقال سریع یونی
جذب در محدوده فرابنفش-مرئی
قابلیت تنظیم گاف انرژی
Notes: 3- به دلیل هدایت الکتریکی، خواص مکانیکی و عوامل سطحی مکسین ها گزینه ی مناسبی به عنوان ماده تقویت کننده برای فلز، سرامیک و پلیمر هستند.
ملقب به رس رسانا
پایانه های سطحی می تواند باعث اتصال کووالانت یا الکتروستاتیک به بقیه مولکول ها یا نانوذرات شود. بنابراین مکسین ها کاندیدای خوبی برای افزودنی های رسانا، اتصالات الکتریکی، الکترودهای شفاف رسانا، و لایه نازک برای محافظت EMI هستند.
به دلیل وجود عوامل سطحی، مکسین ها نسبت به گرافن برهمکنش بهتری با پلیمرها برای ایجاد کامپوزیت دارند.

## Slide 25: مکسین: کاربردها
4- کاتالیست
5- تصفیه آب
6- پزشکی
به دلیل ویژگی‌هایی همچون تنوع شیمی سطح، حضور اکسید فلزات انتقالی و سطح ویژه زیاد
پتانسیل تخریب فتوکاتالیک آلاینده های آلی در آب مانند رنگ
ساخت کلیه‌های مصنوعی
کاربرد به عنوان عوامل آنتی باکتریال
زیست‌سازگاری، غیرسمی و دوست‌دار محیط زیست
عوامل سطحی
مورفولوژی دوبعدی با ضخامت اتمی
سطح ویژه بالا
قابلیت تنظیم گاف انرژی
خواص فوتوکاتالیستی
Notes: کاربرد پزشکی: ساخت کلیه های مصنوعی: می‌توان ترکیب شیمیایی و فاصله‌ی مکسین‌ها را طوری بهینه کرد که فیلترهایی با قدرت انتخاب بسیار عالی برای جذب اوره ایجاد کنند. پروفسور گوگوتسی، مدیر پروژه‌ای بین‌المللی با هدف ساخت کلیه‌های مصنوعی پوشیدنی، گفته است: «چالش اساسی جاذب‌های سنتی، جذب اوره است. بیش از یک دهه با همکاری محققان دانشگاه برایتون بر روی تصفیه خون با استفاده از کربن متخلخل تلاش کرده ایم، اما تنها مولکولی که نمی‌توان آن را حذف کرد، اوره است، زیرا مولکول کوچکی است. اما تحقیقات ما بعد از سنتز اولین مکسین نشان داد که مکسین می‌تواند مولکول اوره را در بین لایه‌های خود جای دهد.» اگرچه راه زیادی برای تکمیل این فناوری باقیمانده است، اما امید است که با استفاده از مکسین‌ها بتوان زندگی تعداد زیادی از مبتلایان بیماری‌های کلیوی در سراسر جهان را بهبود بخشید

## Slide 26: مکسین: کاربردها
7- محافظت الکترومغناطیس
8- اپتوالکترونیک
9- تریبوالکتریک
بالاترین میزان بازدهی محافظت الکترومغناطیس را در بین تمام مواد سنتزی با ضخامت مشابه
کاربردهای فوتوولتائیک و پلاسمونیک، آشکارسازهای نوری، ترانزیستورهای نوری و دیودهای گسیل‌کننده‌ی نور
استفاده از انرژی اصطکاکی تلف شده برای شارژ وسایل الکترونیکی
رسانایی الکتریکی بالا و توانایی جذب الکترون در هنگام تماس با پلیمرها و سایر مواد
رسانایی الکتریکی بالا، سطح ویژه بالا، دانسیته پایین، سهولت فراوری و کمترین ضخامت
رسانایی خوب، گاف انرژی قابل تنظیم
Notes: اپتوالکترونیک: با وجود اینکه مکسین‌ها پتانسیل بسیار خوبی در کاربردهای نوری و اپتوالکترونیک از خود نشان داده اند، این حوزه کاربردی مکسین‌ها نسبتاً جدید است و تلاش‌ها و پژوهش‌های بسیاری باید انجام شود تا چالش‌های مختلف در این زمینه رفع شده و ملزومات دستیابی به کاربردهای صنعتی فراهم شوند

## Slide 27: مکسین‌ها: فرایند سنتز
دو رویکرد اصلی برای سنتز مکسین‌های دوبُعدی مکانیسم‌های بالا به پایین و پایین به بالا هستند.
بالا به پایین
لایه لایه شدن و ورقه ورقه شدن کریستال‌های بزرگ و تبدیل آن‌ها به ورقه‌های تک‌لایه‌ی مکسین
پایین به بالا
رشد مکسین‌ها از اتم‌ها و مولکول‌ها

## Slide 28: مکسین‌ها: فرایند سنتز
تا کنون بسیاری سنتزهای مکسین بر پایه‌ی فرایند اچ کردن و سپس ورقه ورقه شدن بوده اند.
مکسین اولیه: فروبردن پودرهای ریز Ti3AlC2 در هیدروفلوئوریک اسید با غلظت 50 درصد در دمای محیط به مدت 2 ساعت (Naguib و همکاران)
Mn+1AXn + 3HF = Mn+1Xn(s) + AF3 + 1.5H2 (g) (1)
Mn+1Xn(s) + 2HF = Mn+1XnF2 + H2 (g) (2)

## Slide 29: مکسین‌ها: سنتز به روش اچ شیمیایی انتخابی
لایه‌های A درون فاز مکس با یون‌های فلوراید طی فرایند اچ شیمیایی
تولید ترکیب AF
آزادسازی گاز هیدروژن
کمک به لایه لایه شدن احتمالی لایه‌های متصل مکسین طبق واکنش
جایگزینی اتم‌ها با گروه‌های عاملی –O، -F و –OH
ضعیف شدن برهمکنش بین ورقه‌های Mn+1Xn
پیدایش ساختار گرافیت-مانند بدون تقید به نام مکسین
ایجاد بار منفی روی سطح مناسب برای دیسپرس کردن کلوئیدهای پایدار
terminated MXene sheets، در مقایسه با مشابه بدون این گروه‌های عاملی، بالاترین سطح پایداری ترمودینامیکی را هم دارند.

## Slide 30: مکسین‌ها: فرایند سنتز
شماتیک فرایند اچ کردن و لایه لایه شدن فاز مکس و تولید مکسین

## Slide 31: مکسین‌ها: سنتز به روش اچ شیمیایی انتخابی
از نمک‌های مختلف فلوراید هم می‌توان استفاده کرد.
اثرات سمی و خطرناک هیدروفلوئوریک اسید غلیظ در سنتز مکسین‌ها
تحول به سمت اچانت‌هایی با خطرات کمتر
استفاده از مخلوط کم‌خطرتر شامل اسید کلریدریک و نمک لیتیوم فلورید
نفوذ بین لایه‌ای مولکول‌های آب به همراه کاتیون‌ها و تشکیل مطلوب
Notes: توضیح دایره ی آخر: به عنوان یک رویکرد جدید تک مرحله‌ای و مقیاس‌پذیر به عنوان جایگزینی برای اچ کردن آلومینیوم در ساختار Ti3AlC2، مخلوط کم‌خطرتری شامل اسید کلریدریک و نمک لیتیوم فلورید استفاده شده است. حین این اچ کردن آرام، نفوذ بین لایه‌ای مولکول‌های آب به همراه کاتیون‌ها موجب تشکیل مطلوب مکسین با فاصله‌ی بین لایه‌ای بیشتر و بازدهی بهتر و کمترین عیوب کریستالی شده است.

## Slide 32: مکسین‌ها: سنتز به روش هیدروترمال
ویژگی‌ها
بدون خطر برای محیط زیست
قابلیت سنتز برای مقادیر زیاد
مراحل
فروبردن Ti3AlC2 در محلول آبی NaOH در دمای حدود 85 ◦C به مدت 100 ساعت
عملیات هیدورترمال با استفاده از اسید سولفوریک 1 مولار در دمای 85 ◦C به مدت 1.5 ساعت
جلوگیری از تماس با بخار بسیار خطرناک HF
مزایای سنتز هیدروترمال نسبت به سنتز Ti3C2 به روش سنتی اچانت HF
بهبود حذف لایه‌های آلومینیوم
افزایش ثابت شبکه
پهنای بین لایه‌ای بیشینه بین مکسین‌های دوبعدی
توزیع سطحی BET بهتر
پوسته پوسته شدن راحت
Notes: روش دیگر برای تولید Ti3C2Tx غوطه‌وری پودرهای نرم Ti3AlC2 در محلول آمونیوم فلورید و سپس انجام واکنش شیمیایی هیدروترمال روی این مخلوط است.
پوسته پوسته شدن راحت به دلیل امواج صوتی حاصل از مکانیسم آزادسازی مرحله به مرحله واکنش هیدروترمال

## Slide 33: مکسین‌ها: آمار مقالات در سال 2020 در یک نگاه
h-Index
38.00
رتبه نهم
تعداد پتنت‌ها در USPTO
میانگین ارجاع
7.77
رتبه اول
کل ارجاعات
11535
رتبه پانزدهم
تعداد مقالات
1485
رتبه بیست و یکم
10
رتبه چهل و دوم
منبع:
Statnano.com
Web of Science (ISI Web of Knowledge)
ایران
رتبه‌ی 19 در کل مقالات
رتبه‌ی 25 در سال 2020
Notes: در سال 202 تعداد پتنت های گرنت شده: 10 رتبه 42. رشد در سال 2020 رتبه ی چهارم را دارد. تعداد کل پتنت های گرنت شده تا سال 2020: 22 تا و رتبه 50 ام
در سال 2020 تعداد پتنت های پابلیش شده: 26 و رتبه: 38. رشد در سال 2020 رتبه ی دهم را دارد. تعداد کل پتنت های پابلیش شده تا سال 2020: 64 تا و رتبه 48 ام
تعداد کل مقالات منتشر شده از مکسین تا سال 2020، 3404 تا مقاله است.
Average citation per nano-article
It is the average number of times the nanotechnology articles published within a year have been cited in the Journal Citation Reports.
Citations to nanotechnology publications
The total number of times all records have been cited: This field displays the total number of citations to all of the nanotechnology-related articles in the set of search results.
h-Index of nanotechnology publications
This field displays the h-index count and is based on a list of publications ranked in descending order by the Times Cited count. The h-index is the number of the item/publication in the h rank of the mentioned ranking that has at least "h" citations. For example, an h-index of 20 means 20 items have 20 citations or more. This metric is useful because it discounts the disproportionate weight of highly cited papers or papers that have not yet been cited.
Nanotechnology publications
Number of nanotechnology-related articles indexed in Web of Science (WoS)
Nanotechnology patents in USPTO
The indicator shows the number of nanotechnology granted patents in USPTO. According to ISO/TS 18110 (First Edition 2015-08-15), the definition of nanotechnology patents is “patents that include at least one claim related to nanotechnology or patents classified with an IPC classification code related to nanotechnology such as B82.
Nanotechnology published patent applications in USPTO
The indicator shows the number of nanotechnology patents applications published (but not yet granted) in USPTO. According to ISO/TS 18110 (First Edition 2015-08-15), the definition of nanotechnology patents is “patents that include at least one claim related to nanotechnology or patents classified with an IPC classification code related to nanotechnology such as B82.

## Slide 34: مکسین‌ها: جایگاه اول در میانگین ارجاع به مقالات
از سال 2012 با انتشار اولین مقاله در حوزه مکسین‌ها تا کنون، مکسین‌ها همواره (به جز سال 2015) رتبه اول میانگین ارجاع مقالات را به خود اختصاص داده اند.
Notes: مکسین ها در سال 2015 هم رتبه دوم را داشته اند. در این سال رتبه اول مربوط به borophene بوده است که جزو ده مورد اول سال 2020 نیست.

## Slide 35: مکسین‌ها: جایگاه اول در میانگین ارجاع به مقالات
از سال 2012 با انتشار اولین مقاله در حوزه مکسین‌ها تا کنون، مکسین‌ها همواره (به جز سال 2015) رتبه اول میانگین ارجاع مقالات را به خود اختصاص داده اند.
Notes: مکسین ها در سال 2015 هم رتبه دوم را داشته اند. در این سال رتبه اول مربوط به borophene بوده است که جزو ده مورد اول سال 2020 نیست.

## Slide 36: مکسین‌ها: جایگاه نهم در h-index مقالات
رشد شاخص h-index مربوط به مکسین‌ها، آن‌ها را قابل مقایسه با حوزه‌های پیشتازی همچون گرافن قرار داده است.
Notes: مکسین ها با رشدی که داشته اند، اکنون قابل مقایسه با گرافن (اکساید)، نانولوله ها و ... هستند.

## Slide 37: مکسین‌ها: جایگاه نهم در h-index مقالات
رشد شاخص h-index مربوط به مکسین‌ها، آن‌ها را قابل مقایسه با حوزه‌های پیشتازی همچون گرافن قرار داده است.
Notes: مکسین ها با رشدی که داشته اند، اکنون قابل مقایسه با گرافن (اکساید)، نانولوله ها و ... هستند.

## Slide 38: مکسین‌ها: جایگاه بیست و یکم در تعداد مقالات

## Slide 39: مکسین‌ها: جایگاه بیست و یکم در تعداد مقالات

## Slide 40: نظرات محققان: سوالات کلیدی
به نظر شما حوزه‌ی مکسین‌ها در آینده پیش رو چقدر می‌تواند کاربردی و عملی باشد؟
آیا به نظر شما آینده‌ی این ترکیب مانند موادی همچون گرافن و نانولوله کربنی خواهد بود؟
آیا تجاری شدن این ماده در ایران امکان پذیر خواهد بود؟
و اگر ارگان یا سازمانی بخواهد بر روی این موضوع تعریف پایان نامه و طرح پژوهشی داشته باشد، به نظر شما بهتر است روی چه حوزه‌ای از کاربردهای گسترده این ماده متمرکز بشود؟

## Slide 41: دکتر بابک عناصری
دکتر بابک عناصری
استادیار دپارتمان مهندسی مکانیک دانشگاه IUPUI آمریکا
محقق حوزه مهندسی ساختار، مهندسی مکانیک و مهندسی مواد
دومین نفر در تعداد مقالات مکسین بعد از پروفسور گوگوتسی با 103 مقاله
سخنران کلیدی در کنفرانس مکسین دانشگاه درکسل در سال 2020
H-index:70
مکسین یک حوزه در حال رشد است و با توجه به روند رشد ممکن است از سایر نانومواد پیشی بگیرد.
در حال حاضر پیش‌بینی امکانپذیر نیست.
چندین شرکت در حال کار برای تجاری‌سازی مکسین هستند.
تعیین پایان‌نامه بستگی به دانش و تخصص و وجود مساله برای ارائه راه حل با توجه به پیشینه‌ی پژوهشی فرد دارد.
Notes: Indiana University-Purdue University Indianapolis

## Slide 42: دکتر مسعود ملکی
دکتر مسعود ملکی
فارغ التحصیل دکترای مهندسی مکانیک
محقق حوزه نانومواد و نانوساختارها در دانشگاه صنعتی اصفهان
چاپ مقاله در نشریه «Advanced Materials» با ضریب تاثیر ۲۷
فرصت های زیادی موجود است.
کاربردهای زیادی متصور است.
مکسین در ابتدای راه پژوهش قرار دارد.
افراد زیادی هم اکنون در ایران درباره این موضوع کار می‌کنند.
امکان تجاری شدن در ایران وجود خواهد داشت.
بهترین حوزه‌های کاربردی ذخیره‌سازی انرژی، باتری‌ها و ابرخازن‌هاست.
H-index:12
Notes: این اسلایدها کاملتر شوند.

## Slide 43: دکتر مهرداد خاتمی
دکتر مهرداد خاتمی
دکترای بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محقق در دانشکده پزشکی دانشگاه آلبرتای کانادا
حوزه مکسین‌ها جدید و عالی است.
هزینه‌های کار در این حوزه بالاست.
در این مرحله نمی‌توان راجع به آینده نظر داد.
حوزه‌های مناسب برای فعالیت دارورسانی و تصفیه آب و هوا هستند.
H-index:28

## Slide 44: دکتر محمد خزائی
دکتر محمد خزائی
استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
تخصص شبیه سازی
سخنران کلیدی در کنفرانس مکسین دانشگاه درکسل در سال 2020
دارای مقالات متعدد در حوزه مکسین‌ها
پیشگویی آینده خیلی سخت است.
در حال حاضر تمام کاربرد های مکسین ها در حد آزمایشگاهی هستند.
حقیقتا اطلاعی ندارم که کدام کاربردها صنعتی خواهد شد.
کار من شبیه سازی است. بهتر است از کسانی که کار تجربی می‌کنند هم سوال کنید.
H-index:22
Notes: Mohammad.khazaei@ut.ac.ir

## Slide 45: مهندس حسین ریاضی
دکتر حسین ریاضی
دانشجوی دکترا دانشگاه درکسل
زیر نظر دکتر مسعود سروش
دپارتمان مهندسی شیمی و بیولوژی
ساخت این ماده به امکانات زیادی نیاز ندارد و هم‌اکنون در ایران هم سنتز می‌شود.
در مقایسه با گرافن و نانو لوله من فکر میکنم آینده این ماده بهتر خواهد بود.
این ماده هنوز در آمریکا تجاری نشده است.
کاربردی مناسب است که بتوانید محصول حاصل از آن را به فروش برسانید.
با توجه به امکانات موجود در ایران، تلاش برای تجاری‌سازی این ماده توصیه نمی‌شود.
H-index:9
Hossein Riazi
Notes: Hossein Riazi
Web of Science ResearcherID  B-2813-2011
Faculty - School of Advanced Medical Technologies; Biomedical informatics group, Tehran University of Medical Sciences
سیگما سعی داره با کمک تیم پروفسور گوگتسی مکسین را ارائه کند.

## Slide 46: مکسین‌ها: پروژه‌های اتحادیه اروپا
61 نتیجه برای جستجوی عبارت Mxene
شامل
- عناوین پروژه‌ها
- گزارش‌های دوره‌ای
- انتشار مقاله و ...
در مجموع 20 عنوان پروژه
7 پروژه مرتبط با مکسین‌ها

## Slide 47: لیست پروژه‌های اتحادیه اروپا مرتبط با مکسین‌ها
NANO2DAY:
MXTRONICS:
3D2DPrint:
SEE:
Multifunctional Polymer Composites Doped with Novel 2D Nanoparticles for Advanced Applications
MXene Nanosheets For Future Optoelectronic Devices
3D Printing of Novel 2D Nanomaterials: Adding Advanced 2D Functionalities to Revolutionary Tailored 3D Manufacturing
Mapping the Skin-immune Interactions of Novel 2D Materials: MXenes
Notes: 3D2DPrint: novel 2-Dimensional nanomaterials with novel additive fabrication techniques to develop a unique class of energy storage devices.

## Slide 48: لیست پروژه‌های اتحادیه اروپا مرتبط با مکسین‌ها
NANOMXM:
Nanoscale Chemical Imaging of MXene Electrochemical Storage by Operando Scanning X-ray Microscopy
3D-AM-TERA:
3D architectures of Mxenes for Terahertz Applications
MotionESt:
Motion Powered 3D Printed Self-Healable Energy Storage for Wearable Electronics utilizing Plastic Waste

## Slide 49: مشخصات پروژه‌های اتحادیه اروپا مرتبط با مکسین‌ها
Acronym | Complete Title | Scientific Field | Start Date | End Date | Overall Budget (MEUR) | Coordinator | Country
NANO2DAY | Multifunctional Polymer Composites Doped with Novel 2D Nanoparticles for Advanced Applications | Multifunctional composites | 01-May-2018 | 30-Apr-23 | 1.25 | Latvijas University | Latvia
MXTRONICS | MXene Nanosheets For Future Optoelectronic Devices | Photonic and plasmonic devices | 01-Nov-2020 | 31-Oct-22 | 0.22 | The University of Manchester | United Kingdom
3D2DPrint | 3D Printing of Novel 2D Nanomaterials: Adding Advanced 2D Functionalities to Revolutionary Tailored 3D Manufacturing | Energy storage technology, batteries and supercapacitors | 01-Oct-2016 | 30-Sep-21 | 2.5 | The College of the Holy & Undivided Trinity of Queen Elizabeth Near Dublin | Ireland
SEE | MAPPING THE SKIN-IMMUNE INTERACTIONS OF NOVEL 2D MATERIALS: MXENES | MXene safety for bioelectronics and skin biomedical tools | 01-Jul-2021 | 30-Jun-24 | 0.25 | Universita Degli Studi Di Padova | Italy
NANOMXM | Nanoscale Chemical Imaging of MXene Electrochemical Storage by Operando Scanning X-ray Microscopy | Microscopic study for electrochemical energy storage | 01-Feb-2021 | 31-Jan-26 | 1.5 | Helmoltz-Zentrum Berlin fur Materialien und Energie GMBH | Germany
3D-AM-TERA | 3D architectures of Mxenes for Terahertz Applications | Terahertz applications | 01-Oct-2021 | 30-Sep-23 | 0.16 | FYZIKALNI USTAV AV CR V.V.I | Czechia
MotionESt | Motion Powered 3D Printed Self-Healable Energy Storage for Wearable Electronics utilizing Plastic Waste | Triboelectric nanogenerators, transforming biomechanical energy to electrical energy | 01-Jul-2020 | 30-Jun-22 | 0.14 | VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE | Czechia

## Slide 50: مقایسه بودجه کشورها در پروژه‌های اتحادیه اروپا
Overall Budget of all projects
6 MEUR
Notes: تمامی بودجه تمام پروژه ها از اتحادیه اروپا تامین شده است.

## Slide 51: تعداد پروژه‌های فعال در هر سال
از ابتدای شروع پروژه‌های مکسین تا کنون، تعداد پروژه‌های فعال رو به افزایش بوده است.

## Slide 52: MULTIFUNCTIONAL POLYMER COMPOSITES DOPED WITH NOVEL 2D NANOPARTICLES FOR ADVANCED APPLICATIONS
/
Start Date
01/05/2018
End Date
01/05/2018
Scientific Fields
polymer science
composites
1 246 500
M

## Slide 53: Multifunctional Polymer Composites Doped with Novel 2D Nanoparticles for Advanced Applications
Start Date
01/05/2018
End Date
01/05/2018
Scientific Fields
polymer science
composites
NANO2DAY
1,250,000
Notes: Participants: Lithuania Sweden Slovakia Denmark Latvia Ukraine Czechia Lithuania
Partners: Belarus US
کل بودجه از اتحادیه اروپا تامین شده

## Slide 54: Multifunctional Polymer Composites Doped with Novel 2D Nanoparticles for Advanced Applications
Start Date
01/05/2018
End Date
01/05/2018
اهداف پروژه
توسعه کامپوزیت‌های پلیمر-مکسین با خواص الکترونیکی و مکانیکی عالی
مقایسه کامپوزیت‌های پلیمر-مکسین با پلیمر-گرافن
گسترش مقیاس تولید مکسین و پلیمر-مکسین نزدیک به مقیاس صنعتی
NANO2DAY
1,250,000
Notes: Participants: Lithuania Sweden Slovakia Denmark Latvia Ukraine Czechia
Partners: Belarus US
کل بودجه از اتحادیه اروپا تامین شده

## Slide 55: MXene Nanosheets For Future Optoelectronic Devices
Start Date
01/11/2020
End Date
31/10/2022
Scientific Fields
two-dimensional nanostructures
optoelectronics
MXTRONICS
220,000
Notes: کل بودجه از اتحادیه اروپا تامین شده

## Slide 56: MXene Nanosheets For Future Optoelectronic Devices
Start Date
01/11/2020
End Date
31/10/2022
MXTRONICS
220,000
اهداف پروژه
تولید مکسین در مقیاس زیاد
توسعه فرایندهای سنتز مکسین‌های جدید
توسعه کاربردهایی مانند کاربردهایی مانند قطعات فوتونیک و پلاسمونیک
Notes: کل بودجه از اتحادیه اروپا تامین شده

## Slide 57: 3D Printing of Novel 2D Nanomaterials: Adding Advanced 2D Functionalities to Revolutionary Tailored 3D Manufacturing
Start Date
01/10/2016
End Date
30/09/2021
3D2DPrint
2,500,000
THE PROVOST, FELLOWS, FOUNDATION SCHOLARS & THE OTHER MEMBERS OF BOARD, OF THE COLLEGE OF THE HOLY & UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH THE PROVOST, FELLOWS, FOUNDATION SCHOLARS & THE OTHER MEMBERS OF BOARD, OF THE COLLEGE OF THE HOLY & UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH
اهداف پروژه
توسعه باتری‌ها و ابرخازن‌ها و در مجموع تکنولوژی ذخیره انرژی
توسعه نانومواد دوبعدی جدید با تکنیک‌های ساخت افزایشی جدید
بهینه‌سازی سنتز و مشخصه‌یابی مکسین‌ها برای استفاده در ساخت الکترودهای باتری و ابرخازن
Notes: ایرلند
کل بودجه از اتحادیه اروپا تامین شده
از مواد نانومواد دیگر هم در تهیه الکترودها استفاده شده. مکسین یکی از گزینه هاست.

## Slide 58: MAPPING Mapping the Skin-immune Interactions of Novel 2D Materials: MXenes
Start Date
01/07/2021
End Date
30/06/2024
SEE
250,000
Scientific Fields
two-dimensional nanostructures
Notes: ایتالیا
کل بودجه از اتحادیه اروپا تامین شده
Laura Fusco
After receiving a M.Sc. in Medical Biotechnologies, in 2018 Dr. Fusco earned a Ph.D. in Chemistry from the Univ. of Trieste (Italy) with an H2020 project. She integrated her research at Karolinska Institutet and at Sidra Medicine (Qatar) in the framework of an H2020-MSCA-RISE project. She is a Postdoc at the Univ. of Padua (Italy) working on a project supported by the European Space Agency. In 2021, she was awarded a Marie Sklodowska-Curie Action “Global Individual Fellowships” (H2020-MCSA-GF).

## Slide 59: MAPPING Mapping the Skin-immune Interactions of Novel 2D Materials: MXenes
Start Date
01/07/2021
End Date
30/06/2024
SEE
250,000
اهداف پروژه
جنبه‌های کلیدی ایمنی مکسین برای استفاده آن در بیوالکترونیک یا ابزارهای بیوپزشکی اعمالی بر پوست
مشخصه‌یابی اثر مواددوبعدی بر پوست با توجه به خواص شیمی فیزیکی، نانوایمنی و سمیت
Notes: ایتالیا
کل بودجه از اتحادیه اروپا تامین شده
Laura Fusco
After receiving a M.Sc. in Medical Biotechnologies, in 2018 Dr. Fusco earned a Ph.D. in Chemistry from the Univ. of Trieste (Italy) with an H2020 project. She integrated her research at Karolinska Institutet and at Sidra Medicine (Qatar) in the framework of an H2020-MSCA-RISE project. She is a Postdoc at the Univ. of Padua (Italy) working on a project supported by the European Space Agency. In 2021, she was awarded a Marie Sklodowska-Curie Action “Global Individual Fellowships” (H2020-MCSA-GF).

## Slide 60: Nanoscale Chemical Imaging of MXene Electrochemical Storage by Operando Scanning X-ray Microscopy
Start Date
01/02/2021
End Date
31/01/2026
Scientific Fields
polymer science
composites
NANOMXM
1,500,000
Notes: کل بودجه از اتحادیه اروپا تامین شده

## Slide 61: Nanoscale Chemical Imaging of MXene Electrochemical Storage by Operando Scanning X-ray Microscopy
Start Date
01/02/2021
End Date
31/01/2026
NANOMXM
1,500,000
اهداف پروژه
به تصویر کشیدن واکنش‌های الکتروشیمیایی در فصل مشترک مکسین-الکترولیت توسط STXM در ذخیره سازی انرژی
بررسی فرایندهای دینامیک مانند انتقال بار و نفوذ یون‌ها
Notes: کل بودجه از اتحادیه اروپا تامین شده

## Slide 62: 3D architectures of Mxenes for Terahertz Applications
Start Date
01/10/2021
End Date
30/09/2021
Scientific Fields
additive manufacturing
two-dimensional nanostructures
3D-AM-TERA
160,000
Notes: چک
کل بودجه از اتحادیه اروپا تامین شده

## Slide 63: 3D architectures of Mxenes for Terahertz Applications
Start Date
01/10/2021
End Date
30/09/2021
3D-AM-TERA
160,000
اهداف پروژه
بررسی امکان پیشرفت دادن آشکارسازی تابش تراهرتز را با استفاده از مواد دوبعدی مکسین
استفاده از دو تکنولوژی پیشرو : پرینت سه‌بعدی و مکسین‌های دوبعدی
Notes: چک
کل بودجه از اتحادیه اروپا تامین شده

## Slide 64: Motion Powered 3D Printed Self-Healable Energy Storage for Wearable Electronics utilizing Plastic Waste
Start Date
01/07/2020
End Date
30/06/2022
Scientific Fields
additive manufacturing
Pets
internet of things
drinking water treatment processes
MotionESt
140,000
Notes: کل بودجه از اتحادیه اروپا تامین شده

## Slide 65: Motion Powered 3D Printed Self-Healable Energy Storage for Wearable Electronics utilizing Plastic Waste
Start Date
01/07/2020
End Date
30/06/2022
MotionESt
140,000
اهداف پروژه
توسعه نانوژنراتورهای تریبوالکترونیک با بازدهی بالا
افزایش دانسیته انرژی ابرخازن از طریق الکترودهای متخلخل مکسین Ti3C2
راه حلی برای از بین بردن بطری‌های پلاستیکی PET
Notes: کل بودجه از اتحادیه اروپا تامین شده

## Slide 66: Tuneable 2D Nanosheet Networks for Printed Electronics
Start Date
01/11/2016
End Date
31/07/2022
FUTURE-PRINT
2,210,000
THE PROVOST, FELLOWS, FOUNDATION SCHOLARS & THE OTHER MEMBERS OF BOARD, OF THE COLLEGE OF THE HOLY & UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH THE PROVOST, FELLOWS, FOUNDATION SCHOLARS & THE OTHER MEMBERS OF BOARD, OF THE COLLEGE OF THE HOLY & UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH
اهداف پروژه
تولید انواع نانوورقه‌های دیسپرس شده در مایع برای تولید جوهرهای الکترونیکی
توسعه روش‌هایی برای تبدیل سوسپانسیون‌ها با حجم بالا به نانوورقه‌های پوسته پوسته شده برای جوهرهای دوبعدی سفارشی با خواص مهندسی شده برای کاربردهای دستگاه پرینتی
Notes: کل بودجه از اتحادیه اروپا تامین شده

## Slide 67: معرفی شرکت‌های فعال در حوزه تأمین مکسین‌ها

## Slide 68: معرفی شرکت NANOSHEL
تأمین مواد در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی
تولید محدوده‌ی گسترده‌ای از نانومواد مهندسی شده، فرمولاسیون‌ها، ترکیبات نانویی و ...
Notes: USA, UK, Ireland, India
مکسین هایی که تولید می‌کند: Ti3C2، Ti3AlC2، Ti3C2Tx و مکس فازهای بسیار مختلف تولید می‌کنند.
جالبه ایمیل به آدرس های ایمیل این شرکت دلیور نمی شود!

## Slide 69: معرفی شرکت nanomxenes
(1) two-dimensional carbonitride MXenes and MAX materials;
(2) metal organic framework compounds MOFs and metal organic complex COFs materials;
(3) black phosphorus, graphene, and perovskite materials;
(4) quantum dot solution, ionic liquid;
(6) preparing a two-dimensional material film or a heterojunction material by CVD;
(6) AAO template materials, etc.
(5) graphene/graphene oxide/graphene-like carbon material;
Suzhou Nanotechnology National University Science Park H408
مستقر در چین
تولید انواع مکسین‌ها و مکس‌فازها
هر ماده کدگذاری شده و دارای کاتالوگ به همراه نتایج آنالیزهاست.

## Slide 70: معرفی شرکت Nanomxenes
Suzhou Nanotechnology National University Science Park H408
تولید انواع مکسین‌ها و مکس‌فازها
هر ماده کدگذاری شده و دارای کاتالوگ به همراه نتایج آنالیزهاست.
تولید طیف گسترده‌ای از نانومواد شامل گرافن (اکساید)، مکسین‌ها، MOFها و ...
قابلیت آماده سازی بر حسب نیاز مشتری
Notes: انواع مکسین، ترکیب های شیمیایی مختلف، در فرم های مختلف مثل پودر و محلول و ... و در مجموع بسیار متنوع را تولید می کنند.
مثال: Single Layer Colloidal Solution Ti3C2 MXenes material، Ti3AlC2 MAX material، TiVC quantum dots، MAX Ti2VAlC2، Monolayer monoatomic Pt doped Ti3C2 mxene، Single layer Ti3C2 EtOH/MeOH/IPA/MeCN/DMSO/DMF/NMP/PC colloidal solution، Multilayer organ-like Ti3C2 MXenes material

## Slide 71: قیمت مکسین‌ها و مکس فازها
Name | Purity | Quantity (g) | Total price (USD)
Ti3C2 MXene | 99% | 10 g | 200.00
Ti3AlC2 MAX | 99% 400mesh | 10 g | 58.00
Notes: ارسال به ایران حدود 20 روز طول می کشد.
Hello dear, For countries in Iran, we are temporarily unable to send you FedEx, but we can send you a special line in Iran, which takes a long time and takes about 20 days.
Best regards,

## Slide 72: معرفی شرکت NANOCHEMAZONE
فعال در هر دو مقیاس تحقیق و توسعه و صنعتی
ساخت، تحقیق و توسعه، تأمین و بازاریابی در مقیاس نانو، مقیاس میکرو و نانوپودرهای فلزی در سطح جهانی
قابلیت آماده سازی بر حسب نیاز مشتری از لحاظ مشخصات سنتز و میزان ماده
Notes: Canada, India, UK, Germany, Algeria
با توجه به آدرسی که در پاسخ ایمیل نوشته شده بود، به نظر می رسد کشور اصلی، کاناداست.
انواع مختلف مکسین را تولید می‌کنند: Ti3CN، Mo2TiC2، Mo2C، V2C، Ti3C2، Ta4C3

## Slide 73: قیمت مکسین‌ها و مکس فازها
Product | Quantity/Pack size | Total Price
Ti3C2 Mxene Powder Multilayer, 99% | 5 grams | $275.00
Ti3C2 Mxene Powder Multilayer, 99% | 10 grams | $525.00
Ti3AlC2 MAX Powder, 99%, 400 Mesh | 100 grams | $325.00
Ti2AlC MAX Powder, 99%, 400 Mesh | 100 grams | $355.00
Ti2AlN MAX Powder, 99%, 400 Mesh | 100 grams | $375.00
DHL/FedEx Shipping: |  | $80.00
Notes: Dear Fatemeh
Sorry, the title of the column is not right. Sorry for the mistake. It's the total price for the different pack sizes mentioned.
Delivery: 3 to 5 days by DHL Express

## Slide 74: معرفی شرکت CARBON UKRAINE
تأمین مواد مختلف به صورت آزمایشگاهی برای مصارف آزمایشگاهی
تولید مکس‌فازها، مکسین‌ها، مواد کربنی فعال و متخلخل، مشخصه‌یابی مواد
طراحی و ساخت تجهیزات سنتز مکسین‌ها و محصولات کربنی نانوساختار
قابلیت آماده سازی بر حسب نیاز مشتری

## Slide 75: مکس فازها: قیمت
Crashing and milling it to the fractions on your choice ≤100 or ≤ 40 microns (small additional cost about 28EUR).
Ti2AlC, Ti3AlC2 – 4 EUR/g plus shipping cost and crushing, sifting (if needed), minimal order is 100 g
V2AlC– 6 EUR/g plus shipping cost, minimal order is 50 g
Nb2AlC– 7,5 EUR/g plus shipping cost, minimal order is 50 g
Also we can offer Ti3C2 MXene in aqueous paste (multilayered MXene/non delaminated form, MXene content is about 50% wt.), synthesized by MILD method.
Cost for customized syntheses of 5 g of such non delaminated MXene (form - aqueous paste) is about 1800 EUR, if less quantity- price is 400 EUR/gram.

## Slide 76: قیمت مکسین‌ها و مکس‌فازها
Also we can offer Ti3C2 MXene in aqueous paste (multilayered MXene/non delaminated form, MXene content is about 50% wt.), synthesized by MILD method.
Cost for customized syntheses of 5 g of such non delaminated MXene (form - aqueous paste) is about 1800 EUR, if less quantity- price is 400 EUR/gram.
Offer | Cost | Minimal Order
Ti2AlC, Ti3AlC2 | 4 EUR/g plus shipping cost and crushing, sifting (if needed) | 100 g
V2AlC | 6 EUR/g plus shipping cost | 50 g
Nb2AlC | 7,5 EUR/g plus shipping cost | 50 g
Crashing and milling to the fractions on your choice ≤100 or ≤ 40 microns | small additional cost about 28EUR | -

## Slide 77: پیشنهادات
بررسی کامل دستاوردهای سه پروژه مهم‌تر در حوزه‌ی مکسین‌ها بر اساس بودجه اختصاص یافته
بررسی پتنت‌های ثبت شده در حوزه مکسین‌ها